Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę generatora termolezyjnego uprzejmie informujemy, co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuści generator do termolezji o załączonych parametrach:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GENERATORA

| L.p. | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Opis |
| 1. | Wykonawca/producent |
| 2. | Nazwa-model/typ |
| 3. | Rok produkcji 2013 r., aparat nowy |
|  | Warunki ogólne |
| 1. | Zasilanie: 220-230V 50/60Hz |
| 2. | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony do zabiegów termolezji, dekompresji dysków, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej. |
| 3. | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD z powłoką przeciwodblaskową o przekątnej min. 12”, 2 opcje interfejsu użytkownika: cyfrowa oraz graficzna, możliwość ręcznego sterowania przez operatora sterylnym pokrętłem lub przełącznikiem nożnym. |
| 4. | Aparat wyposażony w pulpit sterowania umożliwiający przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym. |
| 5. | Przycisk Autostop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia. |
| 6. | Sterowanie poprzez ekran dotykowy, przyciski funkcyjne, zdalny pilot lub pedał |
| 7. | Wykonywanie lezji w 4 punktach jednocześnie. |
| 8. | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie. |
| 9. | Praca w trzech trybach: 1. Termolezja Ciągła 2. Praca Pulsacyjna 3. Praca E-Dose. |
| 10. | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: od 30 do 1100C. |
|  | Stymulacja |
| 11. | Motoryczna – impulsy: 2Hz i 5 Hz |
| 12. | Czuciowa – impulsy: 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 i 200 Hz |
| 13. | Szerokość impulsów: 0.1, 0.5,1, 2 i 3 do 1 ms |
| 14. | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji motorycznej: od 0 do 3V |
| 15. | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji czuciowej: od 0 do 3V |
| 16. | Wybór rodzaju stymulacji automatycznie oferuje właściwą częstość impulsów dla danej stymulacji oraz właściwy zakres napięcia. |
|  | Termolezja Ciągła |
| 17. | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu od min. 370C do 95 0C. Regulacja z dokładnością 10 C. |
| 18. | Czas regulowany w zakresie: od 5 s do 30 min. Regulacja z dokładnością do 1 s. |
| 19. | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej: 50W |
| 20. | Dostępne fabrycznie zaprogramowane profile wzrostu temperatury – min. 3 profile. |
| 21. | Możliwość zaprogramowania 5-ciu własnych profili. |
| 22. | Programowanie profilu: Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) Czas trwania temperatury Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) Temperatura końcowa (temperatura jaką po wykonaniu wszystkich kroków, generator powinien utrzymać) Czas końcowy (czas jaki generator powinien utrzymać przy zadanej temperaturze końcowej). |
| 23. | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu kiedy różnica pomiędzy temperaturą w tkance,a temperaturą ustawioną będzie nie mniejsza niż 50C. |
| 24. | Częstotliwość – 480kHz/fala sinusoidalna. |
| 25. | Obrazowanie jednoczesne wartości na dotykowym ekranie LCD: Napięcie: 0 – 100V dla impedancji od min. 30 do 3000 Ω Prąd: 0 – 999mA Czas Temperatura: 370C do 95 0C Moc: 0 – 50 W |
| 26. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. |
| 27. | Lezja w trybie automatycznym lub ręcznym. |
|  | Praca Pulsacyjna |
| 28. | Czas regulowany: od 5 s do 30 min. |
| 29. | Szerokość impulsu regulowana: od 2 do 30 ms z krokiem 1 ms |
| 30. | Częstotliwość regulowana: od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Hz |
| 31. | Napięcie regulowane: od 0 do 100V |
| 32. | Dopuszczalna temperatura regulowana: od 370C do 950C z dokładnością 10C. |
| 33. | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury. |
| 34. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. |
|  | Praca E-Dose |
| 35. | Generowanie wyłącznie impulsów o pełnej szerokości (Vary Voltage) lub amplitudzie (Vary Width). |
| 36. | Szerokość impulsu regulowana: od 2 do 30 ms |
| 37. | Częstotliwość: 2 HZ |
| 38. | Dopuszczalna temperatura regulowana: 370C do 950C z dokładnością 10C. |
| 39. | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury. |
| 40. |  |
| 41. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. |
|  | Pozostałe |
| 42. | Możliwość przeprowadzenia stymulacji i lezji całego stawu krzyżowo-biodrowego w oparciu o 6 kaniul i 4 wielorazowe elektrody – metoda „palisadowa”. |
| 43. | Możliwość wykonywania zabiegów dekompresji dysków w oparciu o wielorazowe elektrody. |
| 44. | Możliwość wykonywania terapii wypuklin krążka międzykręgowego w oparciu o wielorazowe elektrody. |
| 45. | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z możliwością wprowadzenia danych pacjenta, oznaczenia rejonów anatomicznych. |
| 46. | Generator wykonuje autotest podczas każdorazowego uruchomienia. |
| 47. | Generator wyposażony w opcję wprowadzenia ustawień predefiniowanych dla min. 10 użytkowników. |
| 48. | Archiwizacja danych z min. 100 zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czas trwania, napięcie, impedencja, prąd. |
| 49. | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowaniem Excel. |
| 50. | Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończeniu zabiegu. |
| 51. | Możliwość obrazowania a następnie graficznego wydruku wykresu temperatury dla każdej z elektrod z osobna. Możliwość zapamiętania każdego ekranu danych i zrzucenie go w formacie [JPG] do pamięci USB |
| 52. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez złącze USB. |
| 53. | Deklaracja zgodności lub certyfikaty CE wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, powiadomienie lub zgłoszenie do URWMiPB. |
|  | Wyposażenie generatora |
| 54. | Min. 3 gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury i impedancji dla każdej z elektrod niezależne. |
| 55. | 1 gniazdo elektrody 0 (referencyjnej). |
| 56. | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie urządzenia). |

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuści generatora do termolezji o załączonych parametrach.