Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………………

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| LP | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | POTWIERDZENIE (WPISAĆ TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | podać |
| 2 | Nazwa i typ | podać |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Lekki, mobilny aparat na kołach |  |
| 2 | Ciężar aparatu ≤95 kg | podać |
| 3 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A |  |
| 4 | Monitor LCD min. 19” | podać |
|  | Rozdzielczość monitora min 1280x 1024 pixeli | podać |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora |  |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem |  |
| 5 | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych |  |
| 7 | Ilość kanałów przetwarzania min 200 000 | podać |
| 8 | Min. 3 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | podać |
| 9 | Liczna obrazów w trybie B w pamięci CINE: min. 4000 | podać |
| 10 | Długość filmu w pamięci CINE ≥ 500 s | podać |
| II. | GŁOWICE |  |
| II.A | GŁOWICA CONVEX 2D DO BADAN POŁOŻNICZYCH |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obrazowania: obejmujących przedział min 2,0 - 5,0 MHz +/-0,5 MHz | podać |
| 2 | Ilość elementów: min 190 kryształów | podać |
| 3 | Kąt obrazowania w trybie B min. 100° | podać |
| 4 | Głębokość obrazowania min 30 cm | podać |
| 5 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |
| 6 | Obrazowanie harmoniczne na min 3 parach częstotliwości |  |
| II.B | GŁOWICA ENDOCAVITARNA 2D DO BADAN POŁOŻNICZYCH I GINEKOLOGICZNYCH |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obrazowania: obejmujących przedział 4,0 -10,0 MHz +/- 1,0MHz | podać |
| 2 | Obrazowanie harmoniczne na min 3 parach częstotliwości | podać |
| 3 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |
| 4 | Kat obrazowania w trybie B min.160° | podać |
| 5 | Głębokość obrazowania min.15 cm | podać |
| II.C | GŁOWICA LINIOWA |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obrazowania: obejmujących przedział 5,0 -12,0 MHz +/- 1,0MHz | podać |
| 2 | Obrazowanie harmoniczne na min 3 parach częstotliwości | podać |
| 3 | Ilość elementów: min 190 kryształów | podać |
| 4 | Szerokość obrazowania 40mm +/-10% |  |
| 5 | Obrazowanie trapezowe |  |
| III. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |
| 1 | B - mode |  |
| 2 | Głębokość penetracji aparatu od min. 2,0- do 30 cm | podać |
| 3 | Podział ekranu na 4 obrazy |  |
| 4 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawani i odbiór) min. 5 stopni (np. Sono CT) | podać |
| 5 | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych" - wygładzenie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości |  |
| 6 | Zakres dynamiki systemu min 250 dB | podać |
| 7 | Zoom dla obrazów na "żywo" i zatrzymanych całkowita wielkość powiększenia ≥ 8 x | podać |
| 8 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach |  |
| 9 | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie - bliższe pole obrazu tworzone z użyciem wyższych częstotliwości, a dalsze - z użyciem niższych częstotliwości |  |
| 10 | Doppler kolorowy (CD) |  |
| 11 | Maksymalna obrazować prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4,2 m/s | podać |
| 12 | Power Doppler (PD) |  |
| 13 | Doppler pulsacyjny (PWD) |  |
| 14 | Funkcja HPRF |  |
| 15 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s | podać |
| 16 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. od 1 do 15 mm | podać |
| 17 | Korekcja kąta w zakresie min. ± 80° | podać |
| 18 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |
| 19 | Kolor Doppler tkankowy z oferowanych głowic convexowej i endovaginalnej |  |
| 20 | Minimum po 2 częstotliwości robocze w Dopplerze spektralnym na każdej z oferowanych głowic | podać |
| 21 | Minimum po 2 częstotliwości robocze w Dopplerze kolorowym na każdej z oferowanych głowic | podać |
| 22 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) |  |
| IV. | OPROGRAMOWANIE |  |
| 1 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
| 2 | Pomiary ginekologiczne: |  |
|  | 1. macica (dl., szer., wys.), 2. objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), 3. endometrium, 4. dl. szyjki macicy, 5. pomiar pęcherzyków, 6. tętnice jajników: PS, ED, Rl |  |
| 3 | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min.: Vamx, Vmin, PI.RI.HR) | podać |
| 4 | Pomiary i kalkulacje położnicze w tym dla ciąży mnogiej - 4 płody |  |
| 5 | Automatyczny pomiar min. BPD, FL, HC, AC | podać |
| 6 | Pomiar Thorax stosunek obwodu serca do obwodu klatki piersiowej |  |
| 7 | Pomiary i kalkulacje położnicze biometryczne, AFI, waga płodu |  |
| 8 | Raport z badania ginekologicznego |  |
| 9 | Raport z badania położniczego |  |
| 10 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej |  |
| 11 | Pomiar IOTA lub równoważny – do procentowej oceny wystąpienia zmian nowotworowych guzów jajnika |  |
| V. | ARCHIWIZACJA |  |
| 1 | Videoprinter monochromatyczny formatu A 6 sterowany z klawiatury aparatu |  |
| 2 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej do wydruku raportów i obrazów |  |
| 3 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania. |  |
| 4 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyskach CD i DVD w formatach JPEG, AVI (MPEG-4), DICOM |  |
| 5 | Możliwość zapisu (kopiowania) obrazów, filmów, wyników pomiarów, raportów na pamięciach USB PenDrive w formatach JPEG, AVI (gniazdo USB z przodu aparatu 3 porty w tym 1 od frontu) i zewnętrznych dyskach HDD o pojemności min. 500 GB przez gniazdo USB | podać |
| 6 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI |  |
| 7 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnych HDD o poj. min.300 GB oraz wbudowana nagrywarka z napędem DVD-R/RW | podać |
| VI. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU |  |
| 1 | Obrazowanie 3D/ 4D z głowicy convexowej wolumetrycznej , o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującego przedział min 2 -5 MHz i obszarze skanowania min. 90° x 85° | podać |
| 2 | Obrazowanie 3D/ 4D z głowicy endowaginalnej wolumetrycznej , o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującego przedział min. 4 -9 MHz i obszarze skanowania min. 175° x 120°, ilość elementów min. 192. | podać |
| 3 | Obrazowanie tomograficzne - jednoczesne obrazowanie 15 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości miedzy nimi - w czasie rzeczywistym i na zaplanowanych obrazach 3 D |  |
| 4 | Układ podtrzymania zasilania (UPS), umożliwiający przejazd ultrasonografu na salę łóżkową bez konieczności jego wyłączania. |  |
| 5 | Nagrywarka DVD umożliwiająca nagrywanie badania w czasie rzeczywistym obsługiwana z pulpitu aparatu USG |  |

……………………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………..

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych