Załącznik nr 1 do oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wideogastroskop |
|  | kąt obserwacji | min 1400 |  |
|  | głębia ostrości | min 3-100 mm |  |
|  | średnica zewnętrzna wziernika | max 10 mm |  |
|  | średnica kanałów roboczych | min 2,8 mm |  |
|  | kąt zagięcia końcówki endoskopu: | w górę min 2100 w dół min 900 w lewo min 900 w prawo min 900 |  |
|  | przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu | min 4 |  |
| 2. | Procesor wizyjny |
|  | przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
|  | możliwość powiększania ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania | TAK |  |
|  | programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe | TAK |  |
|  | wyostrzenie obrazu | TAK |  |
|  | automatyczny bilans bieli | TAK |  |
|  | wyjścia wideo: RGB, S-VHS, PAL | TAK |  |
|  | edycja opisów na ekranie monitora | TAK |  |
|  | możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu, tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenia zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC, sterowania pompą do spłukiwania pola operacyjnego, menu w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Źródło światła |
|  | moc oświetlenia | min 150 W |  |
|  | lampa zapasowa włączona automatycznie w momencie awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | wbudowana pompa powietrza | TAK |  |
| 4. | Monitor LCD |
|  | przekątna ekranu | min „19” |  |
|  | możliwość zamocowania na wózku | TAK |  |
| 5. | Wózek endoskopowy |
|  | podstawa jezdna z blokada kół | TAK |  |
|  | zasilanie centralne wózka | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
|  | wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 6. | Ręczna myjnia do endoskopów |
|  | pojemność wanny 6 l | TAK |  |
|  | wbudowany zegar do odmierzania czasu dezynfekcji | TAK |  |
|  | pokrywa przykrywająca wannę | TAK |  |
|  | przyłącza do mycia i dezynfekcji kanałów endoskopów | TAK |  |
|  | pompka ręczna do opróżniania i napełniania wanny | TAK |  |
|  | rama jezdna do przemieszczania wanny | TAK |  |
|  | dedykowane przenośne pojemniki na wodę, dezynfektor i środek myjący | TAK |  |
| 7. | System komputerowy do archiwizacji badań endoskopowych |
|  | interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
|  | oprogramowanie oparte na profesjonalnej bazie danych: MS SQL 2000 | TAK |  |
|  | możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK |  |
|  | możliwość logowania do programu za pomocą karty chipowej | TAK |  |
|  | terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
|  | pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
|  | rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK |  |
|  | edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | TAK |  |
|  | możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | TAK |  |
|  | możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2 | TAK |  |
|  | możliwość nagrywania notatek głosowych | TAK |  |
|  | zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | TAK |  |
|  | kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
|  | tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |
|  | możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
|  | tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK |  |
|  | zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK |  |
|  | możliwość autoryzacji raportów badań poprzez kartę chipową zaprogramowaną w programie | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy systemu w czasie późniejszym o komunikacje wg standardu: - Hl7 - DICOM - DICOM WorkList | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy systemu w czasie późniejszym o moduł współpracujący z myjnią automatyczną | TAK |  |
|  | stanowisko robocze z certyfikatem ISO zawierające monitor LCD, drukarkę, UPS, oprogramowanie MS Windows PL 9 | TAK |  |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych