Załącznik nr 1 do oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| 1. | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie - 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna - 2160mm +/- 50mm | TAK, Podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna z poręczami bocznymi – max 985 mm | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn cylindrycznych gwarantującej wysoką stabilność leża oraz łatwiejsze dla utrzymania czystości | TAK |  |
|  | Lakierowane, składane barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka opuszczane poniżej poziomu materaca | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane lub tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : pilota przewodowego panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg Automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych po max 180 sekundach od wykonania ostatniego ruchu łóżkiem. Pilot i panel wyposażone w przycisk świadomej aktywacji elektroniki. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 350mm – 800mm +/- 40mm gwarantująca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim wzroście. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( +/- 4( – uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Wyłączniki funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją zablokowanej regulacji na panelu sterowniczym i pilocie dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | TAK |  |
|  | Centralny wyłącznik funkcji elektrycznych blokujący funkcje elektryczne łóżka | TAK |  |
|  | Leże łóżka z możliwości wydłużania o min 100mm. Pod leżem zintegrowana półka do odkładania pościeli | TAK |  |
|  | Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresjii segmentu pleców | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | 4 kółka odbojowe | TAK |  |
|  | Możliwość położenia pacjenta o wadze minimum 230kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; wieszak do kroplówki | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szczytów łóżka – wg wzornika RAL | TAK |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem bocznym - 8 szt. |  |  |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowa | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 500mm ( + 30mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 480mm ( + 30mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: 900mm (+30mm) | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny do spożywania posiłków z możliwością jego chowania do boku szafki i przechyłem blatu na boki | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego: 700 - 1100mm (+ 30mm ) | TAK |  |
|  | Przechył blatu min. 60˚ (±5˚ ) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę | TAK |  |
|  | Szafka dwustronna. Szuflada Górna i dolna wysuwana na prowadnicach. | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dwa koła blokowane centralnym układem hamulcowym, z dźwignią do blokowania i odblokowywania łatwo dostępną dla pacjenta leżącego pozwalającą na samodzielność pacjenta w operowaniu szafką i blatem | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w centralny układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta | TAK |  |
|  | Szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka na każdym z narożników | TAK |  |
|  | Szafka odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szafki, kolory dopasowane do szczytów w łóżkach – wg wzornika RAL | TAK |  |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych